文部省 核融合科学研究所殿向

プラズマ計測制御システム開発装置

インストール／環境設定マニュアル

（株）神戸製鋼所

電子・情報事業本部

情報エレクトロニクス本部

情報システム部

目  次

１ サーバーシステム

１-１ インストール

１-２ ディレクトリ構成

１-３ ユーザーの登録

１-４ I/Fカード初期設定ファイルの作成

１-４-１ I/Fカード初期設定マスタファイルのフォーマット（テキスト形式）

１-４-２ makeIniコマンドの実行

１-５ vxworks起動シェルスクリプトの指定

１-６ vxWorksブートパラメータの設定

１-７ バックプレーンネットワーク構築

１-８ 複数CPUでのメモリ共有化構築

２ クライアントシステム

２-１ インストール

２-２ ディレクトリ構成

２-３ サーバーシステムIPアドレスファイルの作成

２-４ クライアントシステム設定ファイル

２-５ システム変数の設定

図と表

図 1ユーザー登録ファイル

図 2 サーバーシステムIPアドレス設定ファイル

# サーバーシステム

## インストール

サーバーシステムはストリーマテープにtarフォーマットで格納しています。サーバーシステムをインストールしたいディレクトリに移動してテープの内容をディスクにコピーしてください。

この例では、/home/vxworksにplasmaディレクトリを作成し、その下にサーバーシステムの構築を行います。この時作成した/home/vxworks/plasmaディレクトリがサーバーシステムのベースディレクトリとなります（以下$PLASMA_DEVELOP_BASEとする）。

ただし、旧バージョンのサーバーシステムの環境設定ファイルをそのまま使用したい場合は、あらかじめバックアップを作成し、インストール後、所定の場所にコピーしてください。なお、旧バージョンのサーバーシステムで作成した初期設定（デフォルト）ファイルについては、再利用できません。

## ディレクトリ構成

| ディレクトリ名称 | 説 明 |
| --- | --- |
| src |  |  | プログラムソースファイルディレクトリ |
|  | include |  | 共通インクルードファイルを格納 |
|  | measure |  | 計測CPUプログラムソースファイルディレクトリ |
|  |  | main | 計測CPU共通、初期処理プログラムを格納 |
|  |  | ai | ADC I/Fカードプログラムを格納 |
|  |  | ao | DAC I/Fカードプログラムを格納 |
|  |  | di | DI I/Fカードプログラムを格納 |
|  |  | do | DO I/Fカードプログラムを格納 |
|  |  | ti | TI I/Fカードプログラムを格納 |
|  |  | to | TO I/Fカードプログラムを格納 |
|  |  | serial | SERIAL I/Fカードプログラムを格納 |
|  |  | gpib | GP-IB I/Fカードプログラムを格納 |
|  |  | fch | 論理チャネル制御プログラムを格納 |
|  |  | inc | 計測CPUプログラム共通インクルードファイルを格納 |
|  | net |  | 通信CPUプログラムソースファイルディレクトリ |
|  |  | main | 通信CPU共通、初期処理プログラムを格納 |
|  |  | com | RPC共通プログラムを格納 |
|  |  | err | RPCエラー処理プログラムを格納 |
|  |  | fch | RPC論理チャネル処理プログラムを格納 |
|  |  | inc | 通信CPUプログラム共通インクルードファイルを格納 |
|  |  | init | RPC初期処理プログラムを格納 |
|  |  | mc | RPC計測制御処理プログラムを格納 |
|  |  | rpc | RPCジェネレータファイルを格納 |
|  | com |  | 共通クラス、共通関数プログラムを格納 |
|  |  | _com | コマンドシーケンサプログラムを格納 |
|  | driver |  | デバイスドライバプログラムソースファイルディレクトリ |
|  |  | dve528 | DVE528デバイスドライバプログラムを格納 |
|  |  | dve529 | DVE529デバイスドライバプログラムを格納 |
|  |  | dve534 | DVE534デバイスドライバプログラムを格納 |
|  |  | himv610 | HIMV610デバイスドライバプログラムを格納 |
|  |  | himv630 | HIMV630デバイスドライバプログラムを格納 |
|  |  | inc | インクルードファイルのリンクを格納 |
|  |  | pak600 | V-PAK600デバイスドライバプログラムを格納 |
|  |  | pvme301 | PVME301デバイスドライバプログラムを格納 |
|  |  | pvme321 | PVME301デバイスドライバプログラムを格納 |
| shell |  |  | 開発用シェルスクリプト格納ディレクトリ |
| init |  |  | 初期設定（デフォルト設定）ファイル格納ディレクトリ |
| bin |  |  | 実行ファイル格納ディレクトリ plasmaMeasure 計測CPUオブジェクト plasmaNet 通信CPUオブジェクト |
|  | cpu0 |  | 通信CPU用vxWorksカーネル格納ディレクトリ |
|  | cpu1 |  | 計測CPU用vxWorksカーネル格納ディレクトリ |
| tools |  |  | 開発用プログラム、初期設定ファイル作成プログラム格納ディレクトリ |
|  | src |  | 開発用プログラム、初期設定ファイル作成プログラム格納ディレクトリ |
|  |  | unix | rpcgen | RPCジェネレータファイル自動作成プログラム格納ディレクトリ |
|  |  |  | data | 出力データファイルダンプツール（vxWorks用）プログラム格納ディレクトリ |
|  |  | vx | init | 初期設定（デフォルト設定）ファイル作成ツールプログラム格納ディレクトリ |
|  |  |  | data | 出力データファイルダンプツール（unix用）プログラム格納ディレクトリ |
|  | bin |  | 開発用プログラム、初期設定ファイル作成実行ファイル格納ディレクトリ |
| log |  |  | プログラムログファイル保存ディレクトリ |
| def_data |  |  | デフォルト設定ファイル格納ディレクトリ |
| set_data |  |  | リアルタイム設定ファイル格納ディレクトリ |

## ユーザーの登録

$PLASMA_DEVELOP_BASEの下のinitディレクトリの“plasma.uid”ファイルにてユーザー登録を行います。このファイルに登録されたユーザーだけがクライアントアプリケーションから各I/Fカードのリアルタイム設定変更およびデフォルト設定変更が行えます。このファイルはテキスト形式で、フォーマットは<ユーザー名>,<ID>を1レコードとします。ユーザー名は使用できる文字、文字数ともに制限はありません。IDに関しては使用できる文字の制限はありませんが、文字数は16文字までとします。以下は記入例です。

図 1ユーザー登録ファイル

## I/Fカード初期設定ファイルの作成

I/Fカードの増設や取り外し、ジャンパ設定変更等のハードウェア環境の変更を行うときにI/Fカード初期設定ファイルの作成をvxWorksブートホストマシン上で行います。通常の設定変更時についてはクライアントアプリケーションから行えるために必要ありません。

I/Fカード初期設定ファイルを作成するには、I/Fカード初期設定マスタファイルを編集してから`makeIni`コマンドを以下の要領で行ってください。

### I/Fカード初期設定マスタファイルのフォーマット（テキスト形式）

ファイル名に制限はありません。が、作成したファイルは$PLASMA_DEVELOP_BASEの下のinitディレクトリの下に保存してください。

｢#｣で始まる行はコメント行です。

｢$｣で始まる行は、シャシの区切りです。以降次の行までの文字は無視されます。

上記以外で以下の表のカードタイプで始まる行はI/Fカード設定情報と認識します。カードタイプにより、後に続くパラメータが異なるため注意が必要です。また各パラメータは半角のアルファベット、数字のみ設定可能で、アルファベットに関しては大文字に限定します。

| 設定記入順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC | ﾍﾞｰｽｱﾄﾞﾚｽ | 割込ﾍﾞｸﾀ | 割込ﾚﾍﾞﾙ | 最大ﾁｬﾈﾙ数 | ｻﾝﾌﾟﾙ周期 (x1/10秒) |
| DAC | ﾍﾞｰｽｱﾄﾞﾚｽ | 割込ﾍﾞｸﾀ | 割込ﾚﾍﾞﾙ | 最大ﾁｬﾈﾙ数 | ｻﾝﾌﾟﾙ周期 (x1/10秒) |
| DIC | ﾍﾞｰｽｱﾄﾞﾚｽ | 割込ﾍﾞｸﾀ | 割込ﾚﾍﾞﾙ | 最大ﾁｬﾈﾙ数 | ｻﾝﾌﾟﾙ周期 (x1/10秒) |
| DOC | ﾍﾞｰｽｱﾄﾞﾚｽ | 割込ﾍﾞｸﾀ | 割込ﾚﾍﾞﾙ | 最大ﾁｬﾈﾙ数 | ｻﾝﾌﾟﾙ周期 (x1/10秒) |
| TIC | ﾍﾞｰｽｱﾄﾞﾚｽ | 割込ﾍﾞｸﾀ | 割込ﾚﾍﾞﾙ | 最大ﾁｬﾈﾙ数 | ｻﾝﾌﾟﾙ周期 (x1/10秒) |
| TOC | ﾍﾞｰｽｱﾄﾞﾚｽ | 割込ﾍﾞｸﾀ | 割込ﾚﾍﾞﾙ | 最大ﾁｬﾈﾙ数 | ｻﾝﾌﾟﾙ周期 (x1/10秒) |
| GPIB | ﾍﾞｰｽｱﾄﾞﾚｽ | 割込ﾍﾞｸﾀ | 割込ﾚﾍﾞﾙ | 1（固定） | GPIBｱﾄﾞﾚｽ |
| SERIAL | ﾍﾞｰｽｱﾄﾞﾚｽ | 割込ﾍﾞｸﾀ | 割込ﾚﾍﾞﾙ | 4（固定） | ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾚｼﾞｽﾀ |

| 設定記入順 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC | ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 | 割込みﾚﾍﾞﾙ | ﾎﾞｰﾄﾞ設定 |  |  |
| DAC | ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 | ﾎﾞｰﾄﾞ設定 |  |  |  |
| DIC | ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 | 結合ﾁｬﾈﾙﾀｲﾌﾟ |  |  |  |
| DOC | ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 | ﾌｧｲﾙ数 | 結合ﾁｬﾈﾙﾀｲﾌﾟ |  |  |
| TIC | ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 | 結合ﾁｬﾈﾙﾀｲﾌﾟ |  |  |  |
| TOC | ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値 | ﾌｧｲﾙ数 | 結合ﾁｬﾈﾙﾀｲﾌﾟ |  |  |
| GPIB | ﾃﾞﾘﾐﾀ | ﾀｲﾑｱｳﾄ (x1/10秒) | ﾏｽﾀ/ｽﾚｰﾌﾞﾓｰﾄﾞ | SRQ/ﾊﾞﾝｸ割込ﾍﾞｸﾀ | SRQ/ﾊﾞﾝｸ割込ﾚﾍﾞﾙ |
| SERIAL | ﾎﾞｰﾚｰﾄ(1) | ﾊﾟﾘﾃｨ(1) | ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ(1) | ﾌﾛｰ制御(1) | ｺﾏﾝﾄﾞﾌｧｲﾙ名(1) |

| 設定記入順 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIB | ｺﾏﾝﾄﾞﾌｧｲﾙ名 |  |  |  |  |
| SERIAL | ﾎﾞｰﾚｰﾄ(2) | ﾊﾟﾘﾃｨ(2) | ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ(2) | ﾌﾛｰ制御(2) | ｺﾏﾝﾄﾞﾌｧｲﾙ名(2) |

| 設定記入順 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERIAL | ﾎﾞｰﾚｰﾄ(3) | ﾊﾟﾘﾃｨ(3) | ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ(3) | ﾌﾛｰ制御(3) | ｺﾏﾝﾄﾞﾌｧｲﾙ名(3) |

| 設定記入順 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERIAL | ﾎﾞｰﾚｰﾄ(4) | ﾊﾟﾘﾃｨ(4) | ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ(4) | ﾌﾛｰ制御(4) | ｺﾏﾝﾄﾞﾌｧｲﾙ名(4) |

表 1 I/Fカード設定パラメータ

各パラメータの説明

| ﾎﾞｰﾄﾞ設定（ADC） | 1桁目 入力タイプ U … ユニポーラ B … バイポーラ 2桁目 0Chﾚﾝｼﾞ 0 … 0～+1.0[v] 1 … 0～+2.5[v] 2 … 0～+5.0[v] 3 … 0～+10.0 [v] 4 … -1.0～+1.0 [v] 5 … -2.5～+2.5 [v] 6 … -5.0～+5.0 [v] 7 … -10.0～+10.0 [v] 3桁目 1Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 4桁目 2Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 5桁目 3Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 6桁目 4Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 7桁目 5Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 8桁目 6Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 9桁目 7Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 10桁目 8Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 11桁目 9Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 12桁目 10Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 13桁目 11Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 14桁目 12Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 15桁目 13Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 16桁目 14Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 16桁目 15Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ |
| --- | --- |
| ﾎﾞｰﾄﾞ設定（DAC） | 1桁目 入力タイプ U … ユニポーラ B … バイポーラ 2桁目 0Chﾚﾝｼﾞ 0 … 0～+2.5[v] 1 … 0～+5.0[v] 2 … 0～+10.0 [v] 3 … -2.5～+2.5 [v] 4 … -5.0～+5.0 [v] 5 … -10.0～+10.0 [v] 3桁目 1Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 4桁目 2Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 5桁目 3Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 6桁目 4Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 7桁目 5Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 8桁目 6Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ 8桁目 7Chﾚﾝｼﾞ 0Chﾚﾝｼﾞ値と同じ |
| 結合ﾁｬﾈﾙﾀｲﾌﾟ | A…結合ﾁｬﾈﾙなし B…8ﾁｬﾈﾙ結合 C…16ﾁｬﾈﾙ結合 D…(使用しないでください) E…ﾕｰｻﾞｰ指定（ﾁｬﾈﾙ番号列は初期化ﾌｧｲﾙでは設定できません。ｸﾗｲ ｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ上で設定してください。） |
| ﾌｧｲﾙ数（DO、TO） | 0（固定） |
| GPIBｱﾄﾞﾚｽ（ＧＰＩＢ） | GPIBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｱﾄﾞﾚｽ (０～３０以内の値を指定してください。) |
| ﾃﾞﾘﾐﾀｺｰﾄﾞ(GPIB) | A…CR+LF B…CR C…LF D…EOI E…CR+LF+EOI F…CR+EOI G…LF+EOI H…NULL(ﾃﾞﾘﾐﾀなし) ※ ※ﾃﾞﾘﾐﾀを使用せずﾃﾞｰﾀのｻｲｽﾞを指定します。 |
| GPIB動作ﾓｰﾄﾞ(GPIB) | M…ﾏｽﾀﾓｰﾄﾞ Ｓ…ｽﾚｰﾌﾞﾓｰﾄﾞ |
| SRQ/ﾊﾞﾝｸ割込みﾍﾞｸﾀ | GPIB動作ﾓｰﾄﾞによりSRQ/ﾊﾞﾝｸ割込みﾍﾞｸﾀに切り替わります。また、割り込みを使用しない場合は’/’を指定してください。 |
| SRQ/ﾊﾞﾝｸ割込みﾚﾍﾞﾙ | GPIB動作ﾓｰﾄﾞによりSRQ/ﾊﾞﾝｸ割込みﾚﾍﾞﾙに切り替わります。また、割り込みを使用しない場合は’/’を指定してください。 |
| ﾌｧｲﾙ名(GPIB) | ﾌｧｲﾙ名の設定は初期情報ﾌｧｲﾙでは指定できません。ｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ上で設定してください。また、ﾌｧｲﾙ名の位置には’/’を指定してください。 |
| ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾚｼﾞｽﾀｱﾄﾞﾚｽ(SERIAL) | ﾌｧﾝｸｼｮﾝﾚｼﾞｽﾀのｱﾄﾞﾚｽです。ｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾎﾞｰﾄﾞに設定しているｱﾄﾞﾚｽを使用します。 |
| ﾎﾞｰﾚｰﾄ(SERIAL) | A…150 B…300 C…600 D…1200 E…2400 F…4800 G…9600 H…19200 I…38400 J…76800 ※単位はﾎﾞｰﾚｰﾄです。 |
| ﾃﾞｰﾀ長(SERIAL) | A…5 B…6 C…7 D…8 ※単位はﾋﾞｯﾄです。 |
| ﾊﾟﾘﾃｨ(SERIAL) | A…ﾊﾟﾘﾃｨなし B…奇数ﾊﾟﾘﾃｨ C…偶数ﾊﾟﾘﾃｨ |
| ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ(SERIAL) | A…1 B…2 C…1.5 ※単位はﾋﾞｯﾄです。 |
| ﾌﾛｰ制御(SERIAL) | A…ﾌﾛｰ制御なし B…ｿﾌﾄｳｴｱﾌﾛｰ制御 C…ﾊｰﾄﾞｳｴｱﾌﾛｰ制御 |
| ﾌｧｲﾙ名(SERIAL) | ﾌｧｲﾙ名の設定は初期情報ﾌｧｲﾙでは指定できません。ｸﾗｲｱﾝﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ上で設定してください。また、ﾌｧｲﾙ名の位置には’/’を指定してください。 |

表 2 I/Fカード設定パラメータ内容

各設定値は「,」で区切ります。I/Fカード1枚毎の設定情報は1行中にすべて記述してください。上記以外のカードタイプは認識しません。

### makeIniコマンドの実行

- vxWorksの端末を作成。（tipもしくはrloginを使用）

- 初期ファイル作成ディレクトリ$PLASMA_DEVELOP_BASE/initへ移動します。
（cd “/home/vxworks/init”）

- makeIniオブジェクトをロードします。（ld < makeIni）

- makeIni関数を実行します。（makeIni <”マスタファイル名”>）

これで$PLASMA_DEVELOP_BASE/initのディレクトリにシャシ台数分のI/F初期設定ファイルが作成されます。ファイル名は plasma?.iniです。（?は1からのシャシ番号）

## vxworks起動シェルスクリプトの指定

ブートパラメータでvxworks起動時のシェルスクリプトを指定します。このシェルスクリプトにてプラズマ計測制御サーバーシステムで必要な環境変数やオブジェクトのロード、実行を行います。サンプルシェルスクリプトを以下に示します。シェルスクリプト作成の規約についてはvxWorksマニュアルを参照してください。ファイル名、ディレクトリについてはvxWorksブートパラメータにて直接指定するため、特に規定はありません。

表3 サンプルシェルスクリプト

# vxWorks shell script

# vxWorks NO.1

# プロンプトを設定します

prompt = malloc(40)

sprintf( prompt, "Server1 Net> " )

shellPromptSet prompt

# ログ出力、出力データ保存等のためのブートサーバーディスクをマウントします

nfsMount "LHDsun","/home","/home"

# プラズマ計測制御システムで使用する環境変数を設定します

putenv( "PLASMA_INIT_BASE=/home/vxworks/plasma/init" )

putenv( "PLASMA_INIT_FILE=plasma0.ini" )				…①

putenv( "PLASMA_DEVELOP_BASE=/home/vxworks/plasma" )

putenv( "PLASMA_PRG_BASE=/home/ vxworks /plasma/bin" )

putenv( "PLASMA_LOG_BASE=/home/ vxworks /plasma/log" )

putenv( "PLASMA_SEQ_BASE=/home/ vxworks /plasma/data" )

putenv( "PLASMA_SETTING_DATA_BASE=/home/ vxworks /plasma/set_data" )

putenv( "PLASMA_DEFAULT_DATA_BASE=/home/ vxworks /plasma/def_data" )

# クライアントシステムとネットワーク接続のためのルーティングポイントを設定します

routeAdd "133.75.62.0", "133.75.61.254"					…②

# プラズマ計測制御システムオブジェクトをロードします

cd "/home/vxworks/plasma/bin"

ld < plasmaNet							…③

#ld < plasmaMeasure							…③

# プラズマ計測制御システム（通信）を起動します

taskSpawn( "tPLASMA_NET", 80, 0, 50000, netStart )			…④

#taskSpawn( "tPLASMA_START, 80,0, 50000, plasmaStart )			…④

- １-４にて作成したI/Fカード初期設定ファイル名を指定します。

- 計測CPUの場合は必要ありません。

- オブジェクト名称は通信CPUが”plasmaNet”、計測CPUが”plasmaMeasure”です。

- 実行関数名称は通信CPUが”netStart”、計測CPUが”plasmaStart”です。

## vxWorksブートパラメータの設定

まず、ブートパラメータ設定のサンプルを以下に示します。

表 4 サンプルパラメータ

【計測CPU】

boot device		: ei

processor number	: 0

host name		: LHDsun

file name		: /home/vxworks/plasma/bin/cpu0/vxWorks		…①

inet on ethernet (e)	: 133.75.61.240:ffffff00

inet on backplane (b)	: 192.168.0.1					…②

host inet (h)		: 133.75.61.100

user (u)		: shimo

flags (f)		: 0x0

target name (tn)	: mvme162-223

startup script (s)	: /home/vxworks/plasma/shell/svr1net.shl		…③

【通信CPU】

boot device		: sm=0x02000600					…④

processor number	: 1

host name		: LHDsun

file name		: /home/vxworks/plasma/bin/cpu1/vxWorks		…①

inet on ethernet (e)	: 						…②

host inet (h)		: 133.75.61.100

gateway inet (g)	: 192.168.0.1					…⑤

user (u)		: shimo

flags (f)		: 0x0

target name (tn)	: mvme162-263

startup script (s)	: /home/vxworks/plasma/shell/svr1diag.sh		…③

- プラズマ計測制御システム用にカスタマイズ（バックプレーンネットワーク、共有メモリ等）したvxWorksを指定します。通信CPU用、計測CPU用でvxWorks自体が異なります。$PLASMA_DEVELOP_BASE/bin/cpu0/vxWorksが通信CPU用、$PLASMA_DEVELOP_BASE/bin /cpu1/vxWorksが計測CPU用です。

- 計測CPUバックプレーンIPアドレスを指定します。通信CPU側のIPアドレスは計測CPUのバックプレーンIPアドレスを元に自動的で作成するため設定する必要はありません。

- １-５で作成したシェルスクリプトを絶対パスで指定してください。

- バックプレーンアンカーアドレスを指定してください。（計測CPUがシャシ内に1枚の場合は上記の設定を使用してください。）

- 計測CPUはゲートウェイIPアドレスに計測CPUバックプレーンIPアドレスを指定してください。

- ブートホストのルーティング情報に計測CPUがバックプレーンのゲートウェイになっている事を追加してください。
    EX)  route add 133.75.61.240 192.168.0.1 1

詳細について、またその他の設定に関してはvxWorksマニュアルを参照してください。

## バックプレーンネットワーク構築

バックプレーンネットワークを行うためのBSP改造手順について、以下に記述します。

- バックプレーンネットワークを有効にするためにBSPディレクトリ以下.config/all/configAll.hのINCLUDE_SM_NETとINCLUDE_SM_SEQ_ADDRをデファインする。（以降でディレクトリをあらわす場合すべてBSPディレクトリ以下として記述する）

- マスタCPU側の.config/TARGET/config.hのマクロ変数SM_OFF_BOARDにFALSE（共有したいメモリがボード上に存在することを示す）を設定し、SM_MEM_ADRS、SM_MEM_SIZE、SM_OBJ_MEM_ADRS、SM_OBJ_MEM_SIZEに対象環境に適合する値を設定する。この値を参照して、バックプレーンネットワークのコントロール情報がブート時にアウトプットされるための共有メモリ領域が獲得される。今回の設定は
  SM_MEM_ADRS       …  NONE
  SM_MEM_SIZE        …  0x00010000
  SM_OBJ_MEM_ADRS  …  NONE
  SM_OBJ_MEM_SIZE   …  0x00010000
とする。実際のバックプレーンネットワークのコントロール情報がアウトプットされるアドレスはSM_ANCHOR_ADRSマクロ変数に設定されたアドレスとなり、これはconfig/all/configAll.hの中で定義されている。MV162系CPUの場合0x600にデフォルト設定されておりこれを変更する必要はない｡

- マスタCPU上メモリをキャッシュしない設定にする。スレーブCPUからも直接参照するため、この設定の必要がある。この設定はマスタCPU側の
config/TARGET/sysLib.cのデータ構造sysPhysMemDescのram定義部のVM_STATE_CACHEABLEをVM_STATE_CACHEABLE_NOTに変更する。

- スレーブCPUがバックプレーンネットワークを使用してブートするために、そのアドレスを指定する必要がある。スレーブCPU側のconfig/TARGET/config.hのマクロ変数SM_OFF_BOARDにTRUE（共有したいメモリがボード上に存在しないことを示す）を設定し、SM_ANCHOR_ADRS、SM_MEM_ADRS、SM_MEM_SIZE、SM_OBJ_MEM_ADRS、SM_OBJ_MEM_SIZEに対象環境に適合する値を設定する。今回の設定は
  SM_MEM_ADRS       …  0xf0c00600
  SM_MEM_ADRS       …  SM_ANCHOR_ADRS
  SM_MEM_SIZE        …  0x00010000
  SM_OBJ_MEM_ADRS  …  SM_ANCHOR_ADRS + SM_MEM_SIZE
  SM_OBJ_MEM_SIZE   …  0x00010000
とする。

- それぞれのCPUのブートパラメータの設定を行う。
【マスタCPU】
boot device          :  ei
processor number    :  0
file name            :  /home/shima/vw5.2/config/plasma0/vxWorks
inet on ethernet     :  133.109.8.41
inet on backplane    :  133.0.0.1
host inet            :  133.109.8.5
gateway inet        : 
【スレーブCPU】
boot device          :  sm=0x2000600
processor number    :  1
file name            :  /home/shima/vw5.2/config/plasma1/vxWorks
inet on ethernet     :
inet on backplane    :
host inet            :  133.109.8.5
gateway inet        :  133.0.0.1

- ブートホスト上でマスタCPUがゲートウェイとなっていることを知らせるための設定を行う。
  EX)  route add 133.0.0.0 133.109.8.41 1

## 複数CPUでのメモリ共有化構築

共有メモリを構築するためにターゲットCPUプログラムのカスタマイズを行う必要があり、その方法を以下に記述します。現在の機器構成を変更しない場合、この作業は必要ありません。CPU、メモリボード増設、共有メモリ領域サイズの変更等行いたい場合にこの作業が必要になります。

また今回アプリケーションとの連携を取るためのプログラムとしてplasmaSmLib.cが存在します（このファイルはconfig/TARGETに保存し、vxWorks構築時に同時にリンクする）。このプログラムの関数を使用してアプリケーションは共有メモリを使用するための情報を獲得します。

- 通常VxWorksでは2枚目以降のCPU（プロセッサナンバー0以外）上のメモリについては、そのアドレスをバスにマッピングしない仕様になっていため、2枚目以降のCPUのメモリを強制的にバスにマップする必要がある。スレーブCPU側の.config/TARGET/sysLib.cのsysProcNumSet()関数の中でProcNum（プロセスナンバー）が0のときだけ、オンボードメモリをマッピングする処理を行っているが、0以外でもこのマッピング処理を実行するように条件文を取り外す。また変数VMECHIPS2_VSAR1、VMECHIPS2_VSATR1にそれぞれマッピングアドレスの範囲を示す値、マッピングアドレスをローカルアドレスに変換する値に変更する。それぞれの値の求めかたについては、VxWorksリファレンスマニュアルを参照のこと。今回の設定は
VMECHIPS2_VSAR1  =  0x03000200   （0x02000000 ～ 0x03000000）
VMECHIPS2_VSATR1  =  0x00000200
とする。

- システムライブラリ等（malloc()等）を使用してメモリ領域を確保するときに、共有メモリ領域をシステムが利用できないようにするために、config/TARGET/sysLib.cのsysMemTop()関数の戻り値が共有メモリ領域の先頭アドレス-1を返すように変更する。

- 共有メモリ領域の共有メモリ情報を初期設定するためのライブラリを呼び出す。
config/all/usrConfig.cのusrRoot()関数のshellInit()関数を呼び出す前に
plasmaSmInit()関数を呼び出す。

- 共有メモリ領域の先頭アドレス、末尾アドレス、メモリブロック最大数の設定を
config/TARGET/config.hに行う。各値に対し、
PLASMA_SM_START_ADDR（0x02800000）
PLASMA_SM_FINISH_ADDR（0x03000000）
PLASMA_SM_NAME_COUNT（300）  に値を設定する。

- 今回の設定では以下のようにそれぞれのCPUのメモリがバスにマッピングされます。

CPU0  mv162-222			CPU1    mv162-263

0x00000000				0x00000000

：		  ﾛｰｶﾙﾒﾓﾘ		    ：		   ﾛｰｶﾙﾒﾓﾘ

0x003fffff	  4Mb			0x00ffffff	   16Mb

0x02000000				0x02000000

：		  CPU1上ﾒﾓﾘ		    ：		   CPU0上ﾒﾓﾘ

0x02ffffff	  16Mb			0x023fffff		   4Mb

# クライアントシステム

## インストール

クライアントシステムはフロッピーディスクにZIP方式で圧縮して格納しています。フロッピーディスクの内容をUNZIPを使用してインストールしたいディスクに解凍してください。

解凍場所に指定したディレクトリにplasmaディレクトリを作成し、その下にクライアントシステムの構築を行います。c:\plasmaディレクトリ（仮）がクライアントシステムのベースディレクトリとなります（以下ベースディレクトリをc:\plasmaと仮定して説明します。）。

## ディレクトリ構成

| ディレクトリ名称 | 説 明 |
| --- | --- |
| bin |  |  | クライアント実行ファイル格納ディレクトリ |
| data | OUTPUT | dac | DACカード設定ファイル格納ディレクトリ |
|  |  | do | DOカード設定ファイル格納ディレクトリ |
|  |  | gpib | GPIBカード設定ファイル格納ディレクトリ |
|  |  | serial | SERIALカード設定ファイル格納ディレクトリ |
|  |  | to | TOカード設定ファイル格納ディレクトリ |
|  | SAVE |  | 論理チャンネルデータ保存ファイル格納ディレクトリ |
| env |  |  | 環境設定ファイル格納ディレクトリ |
| gcc | bin |  | gccコンパイラ関連ファイル格納ディレクトリ |
|  | include |  | gccインクルードファイル格納ディレクトリ |
|  | lib |  | gccライブラリファイル格納ディレクトリ |
| log |  |  | エラーログファイル格納ディレクトリ |
| src | com |  | 共通プログラム格納ディレクトリ |
|  | control |  | 出力データグラフ表示プログラム格納ディレクトリ |
|  | DataBase |  | データベース関連プログラム格納ディレクトリ |
|  | DataSaver |  | データ保存プロセスプログラム格納ディレクトリ |
|  | graph |  | グラフ作成プログラム格納ディレクトリ |
|  | Ifcard |  | I/Fカード設定プログラム格納ディレクトリ |
|  | include |  | インクルードファイル格納ディレクトリ |
|  | Log |  | エラーログ情報表示プログラム格納ディレクトリ |
|  | Logical |  | 論理チャンネル情報設定プログラム格納でディレクトリ |
|  | net |  | RPC通信関連プログラム格納ディレクトリ |
|  |  | rpc | RPCGEN作成プログラム格納ディレクトリ |
|  | res |  | リーソースファイル格納ディレクトリ |
|  | Sequencer |  | コマンドファイルエラー判定プログラフ格納ディレクトリ |
| temp |  |  | 一時作業ファイル格納ディレクトリ |
| tools | DataMake |  | 出力データテンプレートファイル格納ディレクトリ |
|  | rpcSrcMake |  | RPCGEN作成ファイル修正プログラム格納ディレクトリ |

## サーバーシステムIPアドレスファイルの作成

クライアントシステムベースディレクトリC:\PLASMAの\ENVディレクトリにサーバーシステムと接続するためのIPアドレス設定ファイル”plasmaIp.mst”を作成します。このファイルはテキスト形式です。「#」で始まる行はコメント行です。「$」で始まる行にIPアドレスを記述してください。それ以外の行は無視します。

一つのサーバーシステムIPアドレスを一行に記述してください。プラズマ計測制御クライアントシステムはここに記述されているサーバーのみ計測制御が可能です。

また、IPアドレス設定ファイル記入順にシャシNoが付けられます。

図 2 サーバーシステムIPアドレス設定ファイル

## クライアントシステム設定ファイル

プラズマ計測制御クライアントシステムで必要な環境変数を設定します。このファイルはWindowsプロファイル形式でwindowsNTシステムディレクトリに”plasma.ini”とDataServer.iniのファイル名で作成します。クライアントシステムインストールディレクトリが”c:\plasma”であれば、特に変更の必要はありません。例えばDドライブやplasma以外のディレクトリにインストールした場合に修正が必要になります。

#

# Plasma Measure System profile

#

[PATH]

PATH=c:\plasma\bin

GPIBDATAPATH=c:\plasma\data

SERIALDATAPATH=c:\plasma\data

IPFILE=c:\plasma\env\plasmaIp.mst

SETTINGDATAPATH_TO=c:\plasma\data\output\to

SETTINGDATAPATH_DO=c:\plasma\data\output\do

SETTINGDATAPATH_DAC=c:\plasma\data\output\dac

SETTINGDATAPATH_GPIB=c:\plasma\data\output\gpib

SETTINGDATAPATH_SERIAL=c:\plasma\data\output\serial

[OUTPUT DATA MAKE]

DATAMAKECOMPILE=c:\plasma\tools\dmcomp.bat

DATAMAKEEXECUTE=c:\plasma\tools\datamake.bat

DATAMAKETEMPLATE=c:\plasma\tools\datamake\template.c

DATAMAKESOURCE=c:\plasma\tools\datamake\datamake.c

DATAMAKECOMPLOG=c:\plasma\tools\dmcomp.log

DATAMAKEEXECLOG=c:\plasma\tools\datamake.log

## システム変数の設定

プラズマ計測制御システムでは、市販、またはその他の開発ツール、アプリケーションを使用して構築しているため、それらのパスを設定する必要があります。

「ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ」-「ｼｽﾃﾑ」でﾕｰｻﾞｰ環境（ｼｽﾃﾑ環境でもよい）のPathに以下の値を設定（追加）してください。

| 設定する値 | 意味 |
| --- | --- |
| C:\PLASMA\BIN or C:\QCW32 | グラフ表示ツールDLLのパス |
| C:\PLASMA\GCC\BIN | 出力データファイル作成コンパイラのパス |

表 5 システム環境変数追加一覧

# Footnotes

$PLASMA_DEVELOP_BASEはUNIX環境変数です。

()内はシリアルI/Fカードのポート番号（ハードの番号に対応）をあらわします。

マスタ側のCPUには、通信用のCPUを割り当ててください。

スレーブ側のCPUには、計測用のCPUを割り当ててください。

# Text boxes

# PLASMA計測制御SYSTEM 環境ﾌｧｲﾙ

#

# '#' はｺﾒﾝﾄ行

# '$' はｼｬｼの区切り、後ろに接続先VMEの(通信CPUの)IPｱﾄﾞﾚｽを記入する。

$192.168.1.1	（…ｼｬｼNo 1）

$192.168.1.2	（…ｼｬｼNo 2）